## Slide 1: Eines Per CNC

## Slide 2: Freses
Són les eines que normalment es col·loquen al grup fresador, i normalment serveixen per fer fresats.
Disposem de diferents tipus d’eines per usos concrets.

## Slide 3: Eines més habituals

## Slide 4: Helicoidals
Són de les eines més usades en CNC, podem trobar eines helicoidals per treballar diferents materials.

## Slide 5: Desbast dentades
S’utilitzen sobretot per desbastar o buidar grans superfícies i peces de fusta massissa.
Tenen una millor refrigeració que altres eines que tenen el tall recte o continu .

## Slide 6: Freses amb cutxilles
Són eines que no s’esmolen, s’intercanvien les cutxilles sempre que perdi l’afilat, és a dir, de fàcil substitució.
Aquest tipus d’eines les podem utilitzar per diferents materials. (Massís, MDF, Melamines…)

## Slide 7: Feses de diamant
Són les eines que més s’utilitzen en MDF i melamines ja que són les que més duren i millor acabat donen. S’esmolen.

## Slide 8: Freses per motllures

## Slide 9: Freses en Angle

## Slide 10: Freses de bola
S’utilitzen sobretot en maquinaria de CNC de 5 eixos.
El massís és el material on millor treballa.

## Slide 11: Orientacions de tall
Positiva/Dreta
Negativa/Esquerra

## Slide 12: Quantitats de talls
La quantitat de talls d’una fresa, la reconeixem per la Z. Es pot trobar al coll de l’eina.

## Slide 13: Cons
Podem trobar molts cons diferents, els més usats són els ISO i els HSK.
Dins aquests 2 tipus podem distingir diferents models.
Els models són exclusivament per el tipus de tancament de la pinsa de l’eina o bé per el diàmetre que té la pinsa del motor fresador.

## Slide 14: Broques
Son les eines que es posen al grup de broques i normalment serveixen per fer forats.

## Slide 15: Cega
Broques que s’utilitzen per fer forats cecs, és a dir, no passants.

## Slide 16: Llança
Broques que s’utilitzen per fer forats passants i així no estellar la fusta a la sortida.

## Slide 17: Cassoleta
Es solen utilitzar sobretot per fer els forats de les xarneres, també tenen altres funcions.

## Slide 18: Broca avellaneda fixe/ Avellanador

## Slide 19: Orientacions / Conus
Dreta
Esquerra

## Slide 20: Discs
En els CNC’s podem trobar els discs al grup de broques per fer les regates verticals o horitzontal. També podem trobar discs en el grup fresador en cas d’un 5e Eix o en un agregat.

## Slide 21: Disc de melamina

## Slide 22: Disc altern

## Slide 23: Disc de fusta

## Slide 24: Disc de diamant

## Slide 25: Subjecció
Normalment els discs que s’ubiquen als controls numèrics ja tenen un seguit de perforacions per que encaixin correctament. També tenen les parts exteriors avellanades per que els mètrics no sobresurtin i per donar la direcció del disc.

## Slide 26: Ubicació
Els discs s’ubiquen en el grup fresedor i en el grup de broques.

## Slide 27: Quadres de revolucions
Aquests quadres s’utilitzen per saber la relació entre avanç i velocitat.